## Slide 1
Lugar
de las Raíces
Sistemas de Control Analógo
Función de Transferencia
Polos y Ceros
Ganancia K
Estabilidad
Control Analógico · Sistemas Dinámicos

## Slide 2
CONTENIDO
Temas de la Exposición
01
Introducción y motivación
¿Qué problema resuelve el lugar de las raíces?
02
Fundamentos matemáticos
Condición de ángulo y módulo, ecuación característica
03
Reglas de construcción
Procedimiento sistemático paso a paso
04
Interpretación del diagrama
Lectura de estabilidad y selección de K
05
Ejemplos resueltos
3 sistemas de complejidad creciente
06
Diseño con Root Locus
Controladores P, PD y PID
07
Conclusiones
Ventajas, limitaciones y comparativa

## Slide 3
01 · INTRODUCCIÓN
¿Qué es el Lugar de las Raíces?
Definición
Representación gráfica de las trayectorias que siguen los polos de lazo cerrado en el plano complejo s, conforme la ganancia K varía de 0 a ∞.
¿Por qué es útil?
Permite analizar y diseñar la estabilidad del sistema sin resolver la ecuación característica para cada valor de K.
Sistema en lazo cerrado
T(s) = KG(s) / [1 + KG(s)H(s)] · Los polos satisfacen: 1 + KG(s)H(s) = 0
Información visual
De un solo diagrama se obtiene: estabilidad, amortiguamiento, frecuencia natural y ganancia óptima.

## Slide 4
02 · FUNDAMENTOS
Base Matemática del Root Locus
Ecuación Característica:
1 + K·G(s)·H(s) = 0 → K·G(s)·H(s) = −1
Condición de Ángulo
(determina la forma del lugar)
∠K·G(s)·H(s) = ±180°(2k+1)
k = 0, 1, 2, …
Un punto s pertenece al LGR si la suma de ángulos de ceros menos polos es un múltiplo impar de 180°.
Criterio cualitativo: identifica la trayectoria.
Condición de Módulo
(determina la ganancia K)
|K·G(s)·H(s)| = 1
K = 1 / |G(s)·H(s)|
Una vez identificado el punto sobre el lugar, este criterio calcula el valor exacto de K requerido.
Criterio cuantitativo: calcula la ganancia.

## Slide 5
03 · REGLAS DE CONSTRUCCIÓN
Las 8 Reglas del LGR — Parte 1 (Reglas 1 a 4)
R1
Número de ramas
El LGR tiene tantas ramas como polos en lazo abierto (n). Cada rama representa la trayectoria de un polo de lazo cerrado.
R2
Simetría
El lugar es simétrico respecto al eje real, porque los polos complejos siempre aparecen en pares conjugados.
R3
Inicio y fin
Cuando K=0, las ramas inician en los polos de lazo abierto (×). Cuando K→∞, terminan en los ceros (○) o se van al infinito.
R4
Segmentos en el eje real
Un segmento del eje real pertenece al LGR si a su derecha hay un número impar de polos y ceros de lazo abierto (contando ambos).

## Slide 6
03 · REGLAS DE CONSTRUCCIÓN
Las 8 Reglas del LGR — Parte 2 (Reglas 5 a 8)
R5
Asíntotas
Ángulos: φ = (2k+1)·180° / (n−m)
Centroide: σₐ = (Σpolos − Σceros) / (n−m)
R6
Puntos de ruptura
Se obtienen de dK/ds = 0. El breakaway ocurre donde las ramas se alejan del eje real; el break-in donde convergen.
R7
Ángulos de salida/llegada
Para polos complejos: θ salida = 180° + Σ∠(ceros) − Σ∠(otros polos). Indica la dirección inicial de cada rama.
R8
Cruce con eje imaginario
Se usa el criterio de Routh-Hurwitz: se iguala la fila s¹=0 y se obtiene K crítico. El cruce ocurre en ±jω₀.

## Slide 7
03 · REGLAS — RESUMEN
Tabla Resumen: 8 Reglas del LGR
# | Regla | Descripción clave | Fórmula / Criterio
R1 | Número de ramas | Una rama por polo de lazo abierto | # ramas = n
R2 | Simetría | Simétrico respecto al eje real | Pares conjugados
R3 | Inicio y fin | K=0 → polos ¦ K→∞ → ceros | n polos, m ceros
R4 | Eje real | Segmento con # impar de P+Z a la derecha | Regla de paridad
R5 | Asíntotas | Ángulos y centroide para ramas al infinito | φ=(2k+1)·180°/(n−m)
R6 | Ruptura | Puntos donde ramas entran/salen del eje real | dK/ds = 0
R7 | Ángulos salida | Dirección inicial de ramas desde polos complejos | θ=180°+Σ∠z−Σ∠p
R8 | Cruce jω | K y frecuencia al cruzar eje imaginario | Routh-Hurwitz
# Regla Descripción clave Fórmula / Criterio
R1
Número de ramas
Una rama por polo de lazo abierto
# ramas = n
R2
R3
Inicio y fin
K=0 → polos | K→∞ → ceros
n polos, m ceros
R4
R5
Asíntotas
Ángulos y centroide para ramas al infinito
φ=(2k+1)·180°/(n−m)
R6
R7
Ángulos salida
Dirección inicial de ramas desde polos complejos
θ=180°+Σ∠z−Σ∠p
R8

## Slide 8
05 · EJEMPLO 1
Ejemplo 1 — Sistema de 2 Polos
La idea del LGR es: ¿hacia dónde se mueven los polos del sistema en lazo cerrado a medida que K va de 0 a ∞?
G(s) =
K
s (s + 2)
H(s) = 1 | n = 2 polos, m = 0 ceros
R1 — Ramas
2 ramas (igual que el número de polos)
R3 — Inicio
K=0: ramas en s=0 y s=−2
R4 — Eje real
Segmento [−2, 0] pertenece al LGR (1 polo a la derecha)
R5 — Asíntotas
n−m=2 asíntotas | φ = 90°, 270° | σₐ = (0+(−2))/2 = −1
R6 — Ruptura
dK/ds=0 → K=s(s+2) → dK/ds=2s+2=0 → s=−1 (breakaway)
R8 — Cruce jω
Routh: s²+2s+K=0 → K_crit=∞ (nunca cruza, sistema siempre estable en LHP)

## Slide 10
05 · EJEMPLO 2
Ejemplo 2 — Sistema de 3 Polos (con asíntotas)
G(s) =
K
s (s+2)(s+4)
n=3, m=0 | 3 ramas, 3 asíntotas
Polos de lazo abierto
s = 0, s = −2, s = −4
Segmentos en eje real
[−2, 0] y (−∞, −4]
Centroide (σₐ)
σₐ = (0 + (−2) + (−4)) / (3−0) = −2
Ángulos de asíntotas
φ = 60°, 180°, 300°
Punto de ruptura (R6)
3s² + 12s + 8 = 0 → s ≈ −0.845
K crítico (Routh, R8)
K_crit = 48 → cruce en ±j√8 ≈ ±j2.83

## Slide 12
04 · INTERPRETACIÓN
Cómo Leer el Diagrama y Seleccionar K
Plano Complejo s
LHP
Estable
RHP
Inestable
jω
Especificaciones de Diseño
ζ (amortiguamiento)
Líneas radiales desde el origen. ζ = cos(θ)
ωn (frec. natural)
Círculos centrados en el origen. |s| = ωn
σ (parte real)
Líneas verticales. Controla tasa de decaimiento
ts (tiempo asentam.)
ts ≈ 4/(ζωn) → líneas σ = −4/ts
%OS (sobrepaso)
%OS = e^(−πζ/√(1−ζ²)) × 100%
Es la mitad izquierda del plano, donde la parte real de los polos es negativa. Si los polos del sistema están aquí, el sistema es estable porque su respuesta decae con el tiempo.
Es la mitad derecha. Polos aquí significan sistema inestable, porque la respuesta crece sin límite.

## Slide 13
06 · DISEÑO DE CONTROLADORES
Diseño de Controladores
Controlador P
C(s) = Kp
Efecto en el LGR:
Solo escala la ganancia. Desplaza los polos a lo largo del lugar existente.
✔ Simple, sin parámetros adicionales
✖ No modifica la forma del LGR
Controlador PD
C(s) = Kp(s + z)
Efecto en el LGR:
Agrega un cero. Atrae ramas hacia la izquierda (mejora estabilidad y rapidez).
✔ Mejora la respuesta transitoria
✖ Amplifica el ruido de alta frecuencia
Controlador PI
C(s) = Kp(s + z) / s
Efecto en el LGR:
Agrega un polo en el origen y un cero. Mejora el error en estado estable.
✔ Elimina error de estado estacionario
✖ Puede ralentizar la respuesta

## Slide 14
Conclusiones
Herramienta visual poderosa
El LGR permite diseñar sistemas de control sin cálculos numéricos iterativos.
8 reglas = procedimiento completo
Aplicadas en orden, construyen el lugar con precisión y rapidez.
Limitación principal
Solo aplica a sistemas lineales e invariantes en el tiempo (LTI).
Comparativa
Bode: respuesta en frecuencia | Nyquist: estabilidad margen | LGR: diseño de ganancia.
Control Analógico · Lugar de las Raíces