## Slide 1: PLACAS DE DESARROLLO
Ing. Juan Carlos Vizcaino Aponte

## Slide 2
Raspberry Pi: Un miniordenador de bajo costo que ofrece más potencia y capacidades que Arduino. Es ideal para proyectos que requieren procesamiento de datos más complejo, como servidores, sistemas de entretenimiento y aplicaciones de Internet de las Cosas (IoT).
Teensy: Una familia de microcontroladores de alta velocidad y bajo consumo que son compatibles con la IDE de Arduino. Ofrecen más potencia y características avanzadas, como DAC, ADC y lector de tarjetas SD.
ESP8266: Un microcontrolador Wi-Fi que es muy popular para proyectos IoT. Es fácil de usar y tiene una gran comunidad de soporte.
BeagleBone: Un sistema en una placa (SBC) que ofrece capacidades similares a las de Raspberry Pi pero con más puertos y opciones de expansión.
Netduino: Una placa de desarrollo basada en .NET Micro Framework, que permite programar en C# y utilizar bibliotecas .NET.
Launchpad MSP430: Una placa de desarrollo de Texas Instruments que utiliza el microcontrolador MSP430 y es compatible con el software Energia, similar a Arduino.
Particle Photon: Un microcontrolador Wi-Fi que es fácil de usar y está diseñado para proyectos IoT.
Adafruit Feather: Una familia de placas que incluye opciones con Wi-Fi, Bluetooth y otras funcionalidades, ideales para proyectos móviles y IoT

## Slide 3: PROGRAMACION CODIGO C++

## Slide 4: PARTES DE UN PROGRAMA
DEFINICIONES, VARIABLES GLOBALES, INCLUIR LIBRERIAS
VOID SETUP() FUNCION DE CONFIGURACION DEL MICROCONTROLADOR
VOID LOOP()  FUNCION BUCLE, PROGRAMA PRICIPAL, SE REPITE DE MANERA INFINITA
FUNCIONES O SUBPROGRAMAS

## Slide 5: VARIABLES
NUMERICAS
  boolean (1bit)
  byte (8 bits)
  int (2 bytes con signo)  -32768 hasta 32768
  unsigned int (2 bytes sin signo)  0 hasta 65536
  Long (4 bytes con signo)
  unsigned long (4bytes sin signo)
  float (4 bytes 2bytes parte entera y 2bytes parte decimal)
  double (8bytes 4bytes parte entera y 4bytes parte decimal)

## Slide 6: VARIABLES
ALFANUMERICAS
  char (código ASCII)
  string ARREGLOS / MATRIZ ejem: string nombre[8];
  string nombre[8][4];
  Los nombres para definir variables son palabras reservadas,
  Debe respetar mayúsculas y minúsculas

## Slide 7
int: Enteros (números enteros, positivos o negativos). Ejemplo: int contador = 0;
float: Números de punto flotante (números decimales). Ejemplo: float temperatura = 23.5;
char: Caracteres individuales (letras, dígitos y otros símbolos). Ejemplo: char letra = 'A';
String: Cadenas de caracteres (secuencias de caracteres). Ejemplo: String nombre = "Arduino";
boolean: Variables booleanas (solo pueden ser true o false). Ejemplo: boolean encendido = true;
byte: Valores de 8 bits sin signo (0 a 255). Ejemplo: byte valor = 255;
long: Enteros largos (números enteros más grandes). Ejemplo: long distancia = 100000L;
unsigned int: Enteros sin signo (solo números positivos). Ejemplo: unsigned int valor = 500;

## Slide 8: PARTES DE UN PROGRAMA
DEFINICIONES, VARIABLES GLOBALES, INCLUIR LIBRERIAS
VOID SETUP() FUNCION DE CONFIGURACION DEL MICROCONTROLADOR
VOID LOOP()  FUNCION BUCLE, PROGRAMA PRICIPAL, SE REPITE DE MANERA INFINITA
FUNCIONES O SUBPROGRAMAS

## Slide 9: LENGUAJE C++
Las instrucciones siempre deben terminar con “;”

## Slide 10: TIEMPOS DE ESPERA EN ARDUINO CODIGO
delay(Tiempo_en_milisegundos);
delay(5000); 5 segundos
delayMicroseconds (Tiempo_en_microsegundos);
delayMicroseconds(1000); 1ms
delay (1); 1ms

## Slide 11: PUERTO ENTRADA / SALIDA (DIGITALES)
LA SALIDA O ENTRADA ES UN BIT
NIVELES LOGICOS (1/0) (5V / 0V)
PORTB=b’00101111’
PORTB=0X2F
PORTB.0=1 (BITS 0,1,2,3,4,5,6,7)

## Slide 12: I/O DIGITAL SALIDA (A0-A5 / 0-13)
SETUP  CONFIGURA EL PIN COMO SALIDA
SALIDA  pinMode(12,OUTPUT);
LOOP  MANIPULA EL PIN
digitalWrite(numero_pin,estado);
digitalWrite(12,1);
digitalWrite(12,HIGH);
digitalWrite(12,0);
digitalWrite(12,LOW);