## Slide 1: PLACAS DE DESARROLLO
Ing. Jun Carlos Vizcaino Aponte

## Slide 2
Raspberry Pi: Un miniordenador de bajo costo que ofrece más potencia y capacidades que Arduino. Es ideal para proyectos que requieren procesamiento de datos más complejo, como servidores, sistemas de entretenimiento y aplicaciones de Internet de las Cosas (IoT).
Teensy: Una familia de microcontroladores de alta velocidad y bajo consumo que son compatibles con la IDE de Arduino. Ofrecen más potencia y características avanzadas, como DAC, ADC y lector de tarjetas SD.
ESP8266: Un microcontrolador Wi-Fi que es muy popular para proyectos IoT. Es fácil de usar y tiene una gran comunidad de soporte.
BeagleBone: Un sistema en una placa (SBC) que ofrece capacidades similares a las de Raspberry Pi pero con más puertos y opciones de expansión.
Netduino: Una placa de desarrollo basada en .NET Micro Framework, que permite programar en C# y utilizar bibliotecas .NET.
Launchpad MSP430: Una placa de desarrollo de Texas Instruments que utiliza el microcontrolador MSP430 y es compatible con el software Energia, similar a Arduino.
Particle Photon: Un microcontrolador Wi-Fi que es fácil de usar y está diseñado para proyectos IoT.
Adafruit Feather: Una familia de placas que incluye opciones con Wi-Fi, Bluetooth y otras funcionalidades, ideales para proyectos móviles y IoT

## Slide 3: PROGRAMACION CODIGO C++

## Slide 4: PARTES DE UN PROGRAMA
DEFINICIONES, VARIABLES GLOBALES, INCLUIR LIBRERIAS
VOID SETUP() FUNCION DE CONFIGURACION DEL MICROCONTROLADOR
VOID LOOP()  FUNCION BUCLE, PROGRAMA PRICIPAL, SE REPITE DE MANERA INFINITA
FUNCIONES O SUBPROGRAMAS

## Slide 5: PARTES DE UN PROGRAMA
DEFINICIONES, VARIABLES GLOBALES, INCLUIR LIBRERIAS
VOID SETUP() FUNCION DE CONFIGURACION DEL MICROCONTROLADOR
VOID LOOP()  FUNCION BUCLE, PROGRAMA PRICIPAL, SE REPITE DE MANERA INFINITA
FUNCIONES O SUBPROGRAMAS
FUNCIONES O SUBPROGRAMAS

## Slide 6: En los siguientes programas identifique las partes…

## Slide 7
int salida = 13;
int entrada = 2;
void controlarLed(int estadoEntrada) {
if (estadoEntrada == HIGH) {
digitalWrite(salida, HIGH);
} else {
digitalWrite(salida, LOW); }
}
void setup() {
pinMode(salida, OUTPUT);
pinMode(entrada, INPUT);
}
void loop() {
int valorEntrada = digitalRead(entrada);
controlarLed(valorEntrada);
}

## Slide 8
// Declaración de variables
int salida = 13; // Pin donde está conectado el LED
int entrada = 2; // Pin donde se conecta el pulsador o señal lógica
// Función que enciende o apaga el LED según la entrada
void controlarLed(int estadoEntrada) {
if (estadoEntrada == HIGH) {
digitalWrite(salida, HIGH); // Enciende el LED
} else {
digitalWrite(salida, LOW); // Apaga el LED
}
}
void setup() {
pinMode(salida, OUTPUT); // Configura el pin de salida
pinMode(entrada, INPUT); // Configura el pin de entrada
}
void loop() {
int valorEntrada = digitalRead(entrada); // Lee el estado lógico de la entrada
controlarLed(valorEntrada); // Llama a la función para controlar el LED
}

## Slide 9
// Declaración de variables
int salida = 13; // Pin donde está conectado el LED
int entrada = 2; // Pin donde se conecta el pulsador o señal lógica
void controlarLed(int estadoEntrada);
void setup() {
pinMode(salida, OUTPUT); // Configura el pin de salida
pinMode(entrada, INPUT); // Configura el pin de entrada
}
void loop() {
int valorEntrada = digitalRead(entrada); // Lee el estado lógico de la entrada
controlarLed(valorEntrada); // Llama a la función para controlar el LED
}
// Función que enciende o apaga el LED según la entrada
void controlarLed(int estadoEntrada) {
if (estadoEntrada == HIGH) {
digitalWrite(salida, HIGH); // Enciende el LED
} else {
digitalWrite(salida, LOW); // Apaga el LED
}
}