## Slide 1: LENGUAJE C++
Las instrucciones siempre deben terminar con “;”

## Slide 2: TIEMPOS DE ESPERA EN ARDUINO CODIGO
delay(Tiempo_en_milisegundos);
delay(5000); 5 segundos
delay (1); 1ms
delayMicroseconds(Tiempo_en_microsegundos);
delayMicroseconds(1000); 1ms
delayMicroseconds(1000000); 1s

## Slide 3: SALIDAS DIGITALES
LA SALIDA ES UN BIT
NIVELES LOGICOS (1/0)
ELECTRONICAMENTE (5V / 0V)
ARDUINO…
ELECTRONICAMENTE (3.3V / 0V)
ESP32…
ENTORNOS INDUSTRIALES MANEJAN
(1 / 0 )  (24V / 0V )

## Slide 4
¡¡¡TODAS LAS SALIDAS PUEDEN CONFIGURARSE COMO SALIDAS DIGITALES!!!
Y LAS ENTRADAS ANALOGAS TAMBIEN COMO SALIDAS DIGITALES !!!

## Slide 5
¿Dónde requiero tantas salidas?

## Slide 6
¿Dónde requiero tantas salidas?

## Slide 7
¿Dónde requiero tantas salidas?

## Slide 8: I/O DIGITAL SALIDA (A0-A5 / 0-13)
SETUP  CONFIGURA EL PIN COMO SALIDA
SALIDA  pinMode(12,OUTPUT);
LOOP  MANIPULA EL PIN
digitalWrite(numero_pin, estado);
digitalWrite(12,1); lo pone en alto
digitalWrite(12,HIGH); lo pone en alto
digitalWrite(12,0); lo pone en bajo
digitalWrite(12,LOW); lo pone en bajo

## Slide 9: Maneja el pin 8 con HIGH y LOW
void setup()
{
pinMode(8, OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite(8, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(8, LOW);
delay(1000);
}

## Slide 10: Maneja el pin 8 con 1 y 0 prende y apaga
void setup()
{
pinMode(8, OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite(8, 1);
delay(1000);
digitalWrite(8, 0);
delay(1000);
}

## Slide 11: Maneja el pin entrada A3 como salida digital recuerde que A3 figura como entrada analoga
void setup()
{
pinMode(A3, OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite(A3, 1);
delay(1000);
digitalWrite(A3, 0);
delay(1000);
}

## Slide 12: Manejo con un alias #define
#define pindesalida A3
void setup()
{
pinMode(A3, OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite(pindesalida, 1);
delay(1000);
digitalWrite(pindesalida, 0);
delay(1000);
}

## Slide 13: Maneja la salida con alias como variable
int pindesalida=A3;
void setup()
{
pinMode(A3, OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite(pindesalida, 1);
delay(1000);
digitalWrite(pindesalida, 0);
delay(1000);
}