## Slide 1: CODIGO MORSE
Ing. Juan Carlos Vizcaino Aponte
SALIDAS DIGITALES
DECLARACION DE VARIABLES
FUNCIONES

## Slide 2: Declaración de variables
int salida1=8; //declara el pin 8 como salida1
int salida2=9; //declara el pin 9 como salida2
Int tempo=500; //declara variable tempo como unidad de tiempo

## Slide 3: Configuracion del micro  void setup()
void setup()
{
pinMode(salida1,OUTPUT); //define salida1(pin 8) como salida digital
pinMode(salida2,OUTPUT); //define salida2(pin 9) como salida digital
}

## Slide 4
FUNCIONES
Función de realizar punto  void punto() { }
Función de realizar raya  void raya() { }

## Slide 5
void punto()
{
digitalWrite(salida1,1); // puede usar digitalWrite(salida1,HIGH);
delay(tempo);
digitalWrite(salida1,0); // puede usar digitalWrite(salida1,LOW);
}
void raya()
{
digitalWrite(salida1,1);
delay(tempo);
delay(tempo);
delay(tempo);
digitalWrite(salida1,0);
}
void raya()
{
digitalWrite(salida1,1);
delay(3*tempo);
digitalWrite(salida1,0);
}
PUEDE RESUMIR…

## Slide 6
Función de espacio punto-rayavoid espaciopuntoraya() { }
Función de espacio letrasvoid espacioletras() { }
Función de espacio palabrasvoid espaciopalabras() { }
POR PRACTICIDAD, SE UTILIZA OTRA SALIDA (PIN9) PARA INDICAR LOS TIEMPOS ENTRE LETRAS Y PALABRAS

## Slide 7
void espaciopuntoraya()
{
delay(tempo);
}
void espacioletras()
{
digitalWrite(salida2,1);
delay(tempo);
delay(tempo);
delay(tempo);
digitalWrite(salida2,0);
}
void espacioletras()
{
digitalWrite(salida2,1);
delay(3*tempo);
digitalWrite(salida2,0);
}
PUEDE RESUMIR…

## Slide 8
void espaciopalabras()
{
digitalWrite(salida2,1);
delay(tempo);
delay(tempo);
delay(tempo);
delay(tempo);
delay(tempo);
delay(tempo);
delay(tempo);
digitalWrite(salida2,0);
}
PUEDE RESUMIR…
void espaciopalabras()
{
digitalWrite(salida2,1);
delay(7*tempo);
digitalWrite(salida2,0);
}

## Slide 9: Función de mostrar letra void mostrar(char letra) { }
La función de mostrar letra recibe la letra que queremos hacer con código morse y la convierte en puntos y rayas usando las funciones generadas anteriormente.
void mostrar(char letra) {
if(letra==‘A’) // ._
{
punto();
espaciopuntoraya();
raya();
espaciopuntoraya();
}
}

## Slide 10
También es posible al codificar en c++ que se puedan escribir líneas de código pegadas tan solo con la separación del “;”
void mostrar(char letra) {
if(letra==‘A’){punto();espaciopuntoraya();raya();espaciopuntoraya();}
if(letra==‘E’){punto();espaciopuntoraya();}
if(letra==‘I’){punto();espaciopuntoraya(); punto();espaciopuntoraya();}
}

## Slide 11: PROGRAMA PRINCIPAL
void loop()
{
mostrar('J');
espacioletras();
mostrar('U');
espacioletras();
mostrar('A');
espacioletras();
mostrar('N');
espaciopalabras();
mostrar('C');
espacioletras();
mostrar('A');
espacioletras();
mostrar('R');
espacioletras();
mostrar('L');
espaciopalabras();
mostrar('O');
espaciopalabras();
mostrar('S');
espaciopalabras();
}