## Slide 1: LECTURA DE SENSORES RESISTIVOS EN ADC
Ing. Juan Carlos Vizcaino Aponte

## Slide 2: LINEALIZACIÓN
Para linealizar un sensor resistivo, lo más fácil y práctico es Divisor de voltaje con resistencia fija
Donde:
= resistencia del sensor
= resistencia fija de ajuste
= voltaje medido
Puede tomar bien la medida de voltaje en el sensor o bien en la resistencia conocida de ajuste

## Slide 3: Cómo se linealiza
Se escoge una resistencia fija adecuada para que la curva sea casi lineal en el rango de trabajo.
Regla práctica:
Ejemplo:
Si el sensor varía de 1 kΩ a 9 kΩ  R de ajuste = (9k + 1k)/2
Ventajas:
Muy fácil, Solo una resistencia, Ideal para microcontroladores o ADC

## Slide 4: Ejemplo: Fotoresistor que varia su resistencia entre 400 y 8400 ohmios en la zona de trabajo R de ajuste = (8400 + 400)/2 = 4200 Ohm
Voltaje medido cuando se acerca al valor máximo de resistencia en el sensor que ocurre cuando no hay luz…

## Slide 5
Voltaje medido cuando se acerca al valor mínimo de resistencia en el sensor que ocurre cuando si hay luz…

## Slide 6: Ejemplo: Termistor que va a sensar temperaturas en Bogotá entre -2°C y 40°C

## Slide 7: R de ajuste = (60000 + 10000)/2 = 35000 Ohm ( 60k + 10k )/2 = 35k
RANGO DE MEDICION PARA EL SENSOR
( 1.46v hasta 3.57v )