## Slide 1: Medición de Distancia con Sensor Ultrasónico
Ing. Juan Carlos Vizcaino Aponte

## Slide 2: Introducción al proyecto

## Slide 3: Objetivo:
Diseñar un sistema capaz de medir distancia utilizando un sensor ultrasónico y mostrar el resultado en una pantalla LCD.
Aplicaciones:
Robots móviles (evitar obstáculos)
Sistemas de parqueo
Automatización industrial
Medición de nivel (tanques)

## Slide 4: ¿Qué es un sensor ultrasónico?

## Slide 5
Un sensor ultrasónico (como el HC-SR04) mide distancia mediante ondas sonoras de alta frecuencia (>20 kHz).
Componentes principales:
Emisor (envía la onda)
Receptor (recibe el eco)
Pines:
  TRIG (disparo)
  ECHO (respuesta)

## Slide 6
El sensor funciona midiendo el tiempo que tarda el sonido en ir y regresar.
Fórmula clave:
Donde:
: distancia
: velocidad del sonido (~343 m/s)
: tiempo medido
Se divide entre 2 porque el sonido va y vuelve
El sensor HC-SR04 Usa tiempo de vuelo

## Slide 7: Conexión con Arduino
Conexiones básicas:
Sensor:
VCC → 5V
GND → GND
TRIG → Pin digital
ECHO → Pin digital
LCD (16x2):
Puede usarse en modo:
  Paralelo
  I2C (más fácil)

## Slide 8
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
int trig = 9;
int echo = 10;
void setup() {
pinMode(trig, OUTPUT);
pinMode(echo, INPUT);
lcd.init();
lcd.backlight();
}
void loop() {
long duracion;
float distancia;
digitalWrite(trig, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trig, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trig, LOW);
duracion = pulseIn(echo, HIGH);
distancia = duracion * 0.034 / 2;
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Distancia:");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(distancia);
lcd.print(" cm");
delay(500);
}

## Slide 9: Manejo de la LCD
Funciones importantes:
lcd.init() → inicializa
lcd.setCursor(col, fila)
→ posiciona texto
lcd.print() → muestra datos
lcd.clear() → limpia pantalla
Consideraciones importantes
Precisión depende de:
  Temperatura (afecta velocidad del sonido)
  Superficie del objeto
Rango típico: 2 cm – 400 cm
Evitar interferencias (otros sensores)