## Slide 1
int:
int contador = 0;
float:
float temperatura = 23.5;
char:
char letra = 'A';
String:
String nombre = "Arduino";
boolean:
boolean encendido = true;
byte: Valores de 8 bits sin signo (0 a 255).
byte valor = 255;
long:
long distancia = 100000;
unsigned int:
unsigned int valor = 500;
Ejemplos

## Slide 2: LENGUAJE C++
Las instrucciones siempre deben terminar con “;”

## Slide 3: TIEMPOS DE ESPERA EN ARDUINO CODIGO
delay(Tiempo_en_milisegundos);
delay(5000); 5 segundos
delay (1); 1ms
delayMicroseconds(Tiempo_en_microsegundos);
delayMicroseconds(1000); 1ms
delayMicroseconds(1000000); 1s

## Slide 4: SALIDAS DIGITALES
LA SALIDA ES UN BIT
NIVELES LOGICOS (1/0)
ELECTRONICAMENTE (5V / 0V)
ARDUINO…
ELECTRONICAMENTE (3.3V / 0V)
ESP32…
ENTORNOS INDUSTRIALES MANEJAN
(1 / 0 )  (24V / 0V )

## Slide 5
¡¡¡TODAS LAS SALIDAS PUEDEN CONFIGURARSE COMO SALIDAS DIGITALES!!!
Y LAS ENTRADAS ANALOGAS TAMBIEN COMO SALIDAS DIGITALES

## Slide 6: I/O DIGITAL SALIDA (A0-A5 / 0-13)
SETUP  CONFIGURA EL PIN COMO SALIDA
SALIDA  pinMode(12,OUTPUT);
LOOP  MANIPULA EL PIN
digitalWrite(numero_pin,estado);
digitalWrite(12,1);
digitalWrite(12,HIGH);
digitalWrite(12,0);
digitalWrite(12,LOW);