## Slide 1: Maneja el pin 8 con HIGH y LOW
void setup()
{
pinMode(8, OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite(8, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(8, LOW);
delay(1000);
}

## Slide 2: Maneja el pin 8 con 1 y 0 prende y apaga
void setup()
{
pinMode(8, OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite(8, 1);
delay(1000);
digitalWrite(8, 0);
delay(1000);
}

## Slide 3: Maneja el pin entrada A3 como salida digital recuerde que A3 figura como entrada analoga
void setup()
{
pinMode(A3, OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite(A3, 1);
delay(1000);
digitalWrite(A3, 0);
delay(1000);
}

## Slide 4: Manejo con un alias #define
#define pindesalida A3
void setup()
{
pinMode(A3, OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite(pindesalida, 1);
delay(1000);
digitalWrite(pindesalida, 0);
delay(1000);
}

## Slide 5: Maneja la salida con alias como variable
int pindesalida=A3;
void setup()
{
pinMode(A3, OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite(pindesalida, 1);
delay(1000);
digitalWrite(pindesalida, 0);
delay(1000);
}