## Slide 1: Sensores resistivos y acondicionamiento
Ing. Juan Carlos Vizcaino Aponte

## Slide 2
Un sensor resistivo es un dispositivo cuya resistencia eléctrica varía en función de una magnitud física como temperatura, luz, presión, posición o deformación.
Su principio se basa en la Ley de Ohm:
Si la resistencia cambia, el voltaje o la corriente también cambian, y esa variación se puede medir con un microcontrolador (por ejemplo, Arduino) o un sistema de adquisición de datos.

## Slide 3: 1️⃣ Potenciómetro (sensor de posición)
📌 ¿Qué mide?
Posición angular o lineal.
⚙️ Cómo funciona
Tiene tres terminales. Al mover el eje, cambia la resistencia entre el terminal central y los extremos.
📊 Aplicaciones
Control de volumen
Joysticks
Control de velocidad
Entrada analógica en Arduino

## Slide 4: 2️⃣ Termistor (sensor de temperatura)
📌 ¿Qué mide?
Temperatura.
🔎 Tipos
NTC (Negative Temperature Coefficient) → La resistencia disminuye cuando aumenta la temperatura.
PTC (Positive Temperature Coefficient) → La resistencia aumenta cuando aumenta la temperatura.
📊 Aplicaciones
Sensores ambientales
Protección térmica
Electrónica de potencia

## Slide 5: 3️⃣ LDR (Fotoresistencia)
📌 ¿Qué mide?
Intensidad de luz.
⚙️ Funcionamiento
Más luz → menor resistencia
Menos luz → mayor resistencia
📊 Aplicaciones
Encendido automático de luces
Sensores crepusculares
Robots seguidores de luz

## Slide 6: 4️⃣ Galgas extensiométricas (Strain Gauge)
📌 ¿Qué mide?
Deformación mecánica.
⚙️ Funcionamiento
Cuando el material se estira o comprime, cambia su resistencia.
Se suelen usar en un puente de Wheatstone para detectar cambios muy pequeños.
📊 Aplicaciones
Celdas de carga
Básculas electrónicas
Ensayos estructurales

## Slide 7: 🧠 Cómo se conectan normalmente Tiene 2 puntos de conexión como si fuera una resistencia
La forma más común es usar un divisor de voltaje:
Así puedes leer la señal con una entrada analógica (por ejemplo, en MATLAB con una tarjeta DAQ o en Arduino).