## Slide 1: TALLER LINEALIZACION Y ACONDICIONAMIENTO
Ing. Juan Carlos Vizcaino Aponte

## Slide 2: Ejercicio 1 – Termistor (Temperatura)
Un termistor NTC se utilizará para medir temperaturas entre 100°C y 200°C.
Resistencias del sensor:
100°C → 80 kΩ
200°C → 15 kΩ
Fuente de alimentación de 5v
Calcular:
La resistencia de ajuste.
El voltaje en el termistor para ambas temperaturas.
El voltaje en la resistencia de ajuste para ambas temperaturas.

## Slide 3: Ejercicio 2 – Fotoresistencia (LDR)
Una fotoresistencia se usa para medir iluminación entre 10 lux y 1000 lux.
Resistencias del sensor:
10 lux → 120 kΩ
1000 lux → 5 kΩ
Fuente de alimentación de 5v
Calcular:
La resistencia de ajuste.
El voltaje en la LDR para ambos niveles de luz.
El voltaje en la resistencia de ajuste para ambos niveles de luz.

## Slide 4: Ejercicio 3 – Galga extensométrica
Una galga extensométrica mide deformación en una estructura.
Resistencias del sensor:
Sin carga → 110 Ω
Carga máxima → 138 Ω
Fuente de alimentación de 5v
Calcular:
La resistencia de ajuste.
El voltaje en la galga para ambas condiciones.
El voltaje en la resistencia de ajuste para ambas condiciones.

## Slide 5: Ejercicio 4 – Sensor resistivo de humedad
Un sensor resistivo mide humedad del suelo.
Resistencias del sensor:
Suelo seco → 200 kΩ
Suelo húmedo → 20 kΩ
Fuente de alimentación de 5v
Calcular:
Resistencia de ajuste.
Voltaje en el sensor para ambos niveles de humedad.
Voltaje en la resistencia de ajuste para ambos niveles de humedad.

## Slide 6: Ejercicio 5 – Sensor resistivo de presión
Un sensor resistivo cambia su resistencia con presión.
Resistencias del sensor:
Baja presión → 60 kΩ
Alta presión → 8 kΩ
Fuente de alimentación de 5v
Calcular:
Resistencia de ajuste.
Voltaje en el sensor para ambas presiones.
Voltaje en la resistencia de ajuste para ambas presiones.