## Slide 1: CONVERSION ANALOGA A DIGITAL “ADC”
Ing. Juan Carlos Vizcaino Aponte

## Slide 2: ARDUINO ENTRADAS ANALOGAS
La conversión analógica a digital (A/D o ADC) es el proceso mediante el cual una señal continua (analógica) se transforma en una señal discreta (digital) que puede ser procesada por sistemas digitales como microcontroladores, computadores o DSPs.

## Slide 3: El proceso se divide en 3 etapas clave:
1. Muestreo (Sampling)
Se toma la señal analógica en intervalos de tiempo
Frecuencia de muestreo:
Debe cumplir el criterio de Nyquist:
👉 Si no se cumple → aparece aliasing

## Slide 4
2. Cuantificación
Se aproximan los valores a niveles discretos
Se introduce un error llamado:
  Error de cuantización
Ejemplo:
8 bits → 256 niveles
10 bits → 1024 niveles
12 bits → 4096 niveles
3. Codificación
Cada nivel se convierte en un número binario
Ejemplo:
  Nivel 5 → 00000101

## Slide 5
📊 Ejemplo práctico
Suponga:
Señal: 0 a 5 V en entrada analoga
Conversión ADC de 10 bits
Resolución:
👉 Cada paso digital representa 4.88 mV
3,45v => lectura digital = 3,45/4,88mV = 706 (codificado a 10 bits)
2,32v => lectura digital = 2,32/4,88mV = 475 (codificado a 10 bits)

## Slide 6: Ejercicios prácticos
Una señal análoga mide 3,4v, en que valor quedara cuantificada
  En 8 bits
  En 10 bits
  En 12 bits

## Slide 7: Ejercicios prácticos
Una señal análoga mide 1,3v en que valor quedara cuantificada
  En 8 bits
  En 10 bits
  En 12 bits